上海市静安区建设和管理委员会

对区一届人大三次会议

第五十七号代表建议的答复

办理结果：留作参考

苗华代表、冯亦才代表：

你们提出的关于“共和新路555弄绿厦小区建立残疾人通道的建议”的代表建议收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

共和新路555弄绿厦小区为1981年建造的9层公寓住宅，建造时未配建无障碍通道，虽配备电梯，但一楼至室外地坪有1米左右的高差。接到提案后，我委会同区残联和芷江西路街道的相关人员至小区进行实地踏勘。按照《无障碍环境建设条例》、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等文件和规范的相关规定，无障碍坡道其坡度不应大于1：12，且超过9米必须建一个休息平台。代表建议中所提到的1号楼，其一楼至室外地坪有6级踏步，根据规范要求，新建无障碍坡道总长将超过13米。鉴于1号楼楼道门口及周边情况，我们做了如下尝试：坡道如做直线形将超出小区大门且影响车辆通行；如向南折返将遮挡民防工程通道且要往返多次；如沿北侧墙根向东折返，与该大楼的垃圾箱房距离为6米，受垃圾箱房阻挡，坡道长度无法满足要求。

因此，该小区1号楼暂不具备建造符合规范的无障碍坡道的场地条件。

2017年3月9日

承办单位领导签名：

承办单位通讯地址：大统路480号23楼  邮政编码：200070

联系人姓名：白冰                     联系电话：63805390*7265